LibTetraBZ マニュアル

Version 1.0

河村光晶

もくじ
１、 はじめに
２、 インストール方法
３、 ライブラリのリンク方法
４、 各サブルーチンの説明
5、 サンプルコード(抜粋)
6、 付録
参考文献

１、 はじめに
　libtetrabzは線形テトラへドロン法もしくは最適化線形テトラへドロン法[1]を用いて全エネルギーや電荷密度、部分状態密度、分極関数等を計算するためのライブラリ群である。このライブラリには、軌道エネルギーをインプットとして、
sum from{n n' k} F(%varepsilon_{n k}"," %varepsilon_{n^%prime k+q}) X_{n n^%prime k} equiv sum from{n n' k} w_{n n^%prime k} X_{n n^%prime k}
のような積分における積分重み w を出力するサブルーチンを、各種計算について取り揃えている。具体的には以下の計算に対応している。
sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}
sum from{n k} %delta(%omega-%varepsilon_{n k}) X_{n k}(%omega)
sum from{n n^%prime k} %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(1)_{n k}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}}} X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) %delta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}-%omega) X_{n n^%prime k}(%omega)
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}+i%omega}} X_{n n^%prime k}( %omega )

2、 インストール方法
要件
・ fortranコンパイラ
・ MPIライブラリ(MPI/ハイブリッド並列版を利用する場合)

make.sys.inを参考にし、自分の環境に合わせて以下の変数を書き換え、
make.sysと言うファイルとして保存する。
TOPDIR : このマニュアルがあるディレクトリのフルパス (/home/user・・・)
F90 : シリアル用fortranコンパイルコマンド (gfortran、ifort、frt等)
MPIF90 : MPI用fortranコンパイルコマンド (mpif90、mpiifort,mpifrt等)
FFLAGS : fortranコンパイルコマンド

その後、次のコマンドを実行する。
$ cd src
$ make
makeが成功するとファイルが生成される。
libtetrabz.a
libtetrabz.mod
libtetrabz_mpi.a
libtetrabz_mpi.mod

※ シリアル版のみmakeしたい場合は次の様にする。
$ cd src
$ make libtetrabz.a

３、 ライブラリのリンク方法
 gfortranの場合
$ gfortran program.f90 -L libtetrabzディレクトリ/src -I libtetrabzディレクトリ/src -ltetrabz -fopenmp
$ mpif90 program.f90 -L libtetrabzディレクトリ/src -I libtetrabzディレクトリ/src -ltetrabz_mpi -fopenmp

-L、-Iオプションについては、以下のように設定すればつける必要は無い。
.aファイルを環境変数LIBRALLY_PATHに含まれているディレクトリへ、
.modファイルを環境変数INCLUDE に含まれているディレクトリへコピーする。

４、サブルーチンの説明
以下のサブルーチンを任意のプログラム内で
  call libtetrabz_occ(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
のように呼び出して使用できる。
サブルーチン名はすべてlibtetrabz_からはじまる。 MPI版についてはlibtetrabz_mpi_からはじまる。シリアル版とMPI版の引数の違いはコミニュケータを指定する整数commだけで、他は同じである。

・全エネルギー、電荷密度等(占有率の計算)

sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}

subroutine libtetrabz_occ(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_occ

subroutine libtetrabz_mpi_occ(ltetra,comm,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_occ

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ Fermiエネルギー（占有率も同時に計算する）

sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}

subroutine libtetrabz_fermieng(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ef,nelec)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), nelec
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: ef
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_fermieng

subroutine libtetrabz_mpi_fermieng(ltetra,comm,bvec,nb, &
& nge,eig,ngw,wght,ef,nelec)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), nelec
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: ef
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_fermieng

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ef : (出力、実数) Fermiエネルギー
nelec : スピンあたりの(荷)電子数

・ (部分)状態密度

sum from{n k} %delta(%omega-%varepsilon_{n k}) X_{n k}(%omega)

subroutine libtetrabz_dos(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_dos

subroutine libtetrabz_mpi_dos(ltetra,comm,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_dos

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケーター。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ef : (出力、実数) Fermiエネルギー
nelec : (入力、実数) 荷電子数（両スピン合わせた総数）
ne : (入力、整数)状態密度を計算するエネルギー点数
e0(ne) : (入力、実数配列) 状態密度を計算するエネルギー

・　ネスティング、Fröhlichパラメーター

sum from{n n^%prime k} %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}

subroutine libtetrabz_doubledelta(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_doubledelta

subroutine libtetrabz_mpi_doubledelta(ltetra,comm,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_doubledelta

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ DFPT計算の一部

sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(1)_{n k}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}

subroutine libtetrabz_occstep(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_occstep

subroutine libtetrabz_mpi_occstep(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_occstep

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ 独立分極関数(静的、!=0)

sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}}} X_{n n^%prime k}

subroutine libtetrabz_polstat(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_polstat

subroutine libtetrabz_mpi_occstep(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_occstep

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ フォノン線幅等

sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) %delta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}-%omega) X_{n n^%prime k}(%omega)

subroutine libtetrabz_fermigr(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_fermigr

subroutine libtetrabz_mpi_fermigr(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_fermigr

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ne : (入力、整数)フォノンモード数
e0(ne) : (入力、実数配列) フォノン振動数

・ 分極関数(虚振動数)

sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}+i%omega}} X_{n n^%prime k}( %omega )

subroutine libtetrabz_polimg(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_polimg

subroutine libtetrabz_mpi_polimg(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_polimg

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み 。１番目の次元は実部と虚部を格納する。
ne : (入力、整数)計算を行う虚振動数の点数
e0(ne) : (入力、実数配列) 計算を行う虚振動数
５、 サンプルソースコード（抜粋）

以下では電荷密度を計算するサブルーチンを示す。

%rho( r )=2 sum from{ n k } %theta(%varepsilon_{"F"} - %varepsilon_{n k} ) %phi_{ n k }^%star ( r ) %phi_{ n k } ( r )

subroutin calc_rho(nr,nb,ng,nelec,bvec,eig,ef,phi,rho)
  !
  use libtetrabz, only : libtetrabz_fermieng
  implicit none
  !
  integer,intent(in) :: nr ! number of r
  integer,intent(in) :: nb ! number of bands
  integer,intent(in) :: ng(3) ! k-point mesh
  real(8),intent(in) :: nelec ! number of electrons per spin
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3) ! reciplocal lattice vector
  real(8),intent(in) :: eig(nb,ng(1),ng(2),ng(3)) ! Kohn-Sham eigenvalues
  real(8),intent(out) :: ef ! Fermi energy
  complex(8),intent(in) :: phi(nr,nb,ng(1),ng(2),ng(3)) ! Kohn-Sham orbitals
  real(8),intent(out) :: rho(nr) ! Charge density
  !
  integer :: ib, i1, i2, i3, ltetra
  real(8) :: wght(nb,ng(1),ng(2),ng(3))
  !
  ltetra = 2
  !
  call libtetrabz_fermieng(ltetra,bvec,nb,ng,eig,ng,wght,ef,nelec)
  !
  rho(1:nr) = 0d0
  do i1 = 1, ng(3)
    do i2 = 1, ng(2)
      do i1 = 1, ng(1)
        do ib = 1, nb
        rho(1:nr) = rho(1:nr) + 2d0 * wght(ib,i1,i2,i3) &
        & * dble(conjg(phi(1:nr,ib,i1,i2,i3)) * phi(1:nr,ib,i1,i2,i3))
        end do
      end do
    end do
  end do
  !
end subroutin calc_rho

6、付録

(1)逆補間
積分
langle X rangle = sum from{ k } X_k w(%varepsilon_k)
を計算するとする。このとき、
- wは"kに敏感な関数(階段関数・デルタ関数等)でありなるべく細かいグリッド上の"kが必要である。
- Xkを求めるための計算コストが"kの計算コストよりかなり大きい。
という場合にはXkのグリッドを補間により増やす方法が有効である。それは、
1. "kを細かいkグリッド上で計算する。
2. Xkを粗いグリッド上で計算し、それを補間(線形補間、多項式補間、スプライン補間など)して細かいグリッド上での値を得る。
  X_k^{ "dense" } = sum from{ k } to { "coarse" } F_{ k k^%prime } X_{ k }^{ "coarse" }
3. 細かいkグリッドで上記の積分を行う。
  langle X rangle = sum from{ k } to { "dense" } X_{ k }^{ "dense" } w_{ k }^{ "dense" }
という流れで行われる。
　さらに、この計算と同じ結果を得るように粗いグリッド上での積分重みwcoarseをwdenseから求める(逆補間)ことも可能である。 すなわち、
sum from{ k } to { "dense" } X_{ k }^{ "dense" } w_{ k }^{ "dense" } = sum from{ k } to { "coarse" } X_{ k }^{ "coarse" } w_{ k }^{ "coarse" }
が満たされる事を要請すると
w_k^{ "coarse" } = sum from{ k } to { "dense" } F_{ k^%prime k} w_{ k }^{ "dense" }
となる。 この場合の計算手順は、
1. 細かいkグリッド上の"kからwdenseを計算する。
2. 逆補間によりwcoarseを求める。
3. 粗いグリッド上でのXkとの積和を行う。
となる。このライブラリ内の全ルーチンはこの逆補間の機能を備えており、軌道エネルギーのkグリッドと重み関数のkグリッドを異なる値にすると逆補間されたwcoarseが出力される。

参考文献
[1] M. Kawamura, Y. Gohda, and S. Tsuneyuki, Phys. Rev. B. 89, 094515 (2014).