LibTetraBZ マニュアル

Version 1.0

河村光晶

もくじ
１、 はじめに
２、 インストール方法
３、 ライブラリのリンク方法
４、 サブルーチンの説明
5、 サンプルコード(抜粋)
付録

１、 はじめに
　libtetrabzは線形テトラへドロン法もしくは最適化線形テトラへドロン法を用いて全エネルギーや電荷密度、部分状態密度、分極関数等を計算するためのライブラリ群である。このライブラリには、軌道エネルギーをインプットとして、
sum from{n n' k} F(%varepsilon_{n k}"," %varepsilon_{n^%prime k+q}) X_{n n^%prime k} equiv sum from{n n' k} w_{n n^%prime k} X_{n n^%prime k}
のような積分における積分重み w を出力するサブルーチンを、各種計算について取り揃えている。具体的には以下の計算に対応している。
sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}
sum from{n k} %delta(%omega-%varepsilon_{n k}) X_{n k}(%omega)
sum from{n n^%prime k} %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(1)_{n k}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}}} X_{n n^%prime k}
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) %delta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}-%omega) X_{n n^%prime k}(%omega)
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}+i%omega}} X_{n n^%prime k}

2、 インストール方法
要件
・ fortranコンパイラ
・ MPIライブラリ(MPI/ハイブリッド並列版を利用する場合)

make.sys.inを参考にし、自分の環境に合わせて以下の変数を書き換え、
make.sysと言うファイルとして保存する。
TOPDIR : このマニュアルがあるディレクトリのフルパス (/home/user・・・)
F90 : シリアル用fortranコンパイルコマンド (gfortran、ifort、frt等)
MPIF90 : MPI用fortranコンパイルコマンド (mpif90、mpiifort,mpifrt等)
FFLAGS : fortranコンパイルコマンド

その後、次のコマンドを実行する。
$ make
src ディレクトリ内に
libtetrabz.a
libtetrabz.mod
libtetrabz_mpi.a
libtetrabz_mpi.mod
というファイルが生成される。

３、 ライブラリのリンク方法
 gfortranの場合
$ gfortran program.f90 -L libtetrabzディレクトリ/src -I libtetrabzディレクトリ/src -ltetrabz -fopenmp
$ mpif90 program.f90 -L libtetrabzディレクトリ/src -I libtetrabzディレクトリ/src -ltetrabz_mpi -fopenmp

-L、-Iオプションについては、以下のようにすればつける必要は無い。
.aファイルを環境変数LIBRALLY_PATHに含まれているディレクトリへ、
.modファイルを環境変数INCLUDE に含まれているディレクトリへコピーする。

４、サブルーチンの説明
以下のサブルーチンを任意のプログラム内で
  call libtetrabz_occ(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
のように呼び出して使用できる。
サブルーチン名はすべてlibtetrabz_からはじまる。MPI版についてはlibtetrabz_mpi_からはじまる。シリアル版とMPI版の引数の違いはコミニュケータを指定する整数commだけで、他は同じである。

・全エネルギー、電荷密度等(占有率の計算)
sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}
subroutine libtetrabz_occ(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
   integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
   real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
   real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
   real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
 end subroutine libtetrabz_occ

 subroutine libtetrabz_mpi_occ(ltetra,comm,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght)
   integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb
   real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
   real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
   real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
 end subroutine libtetrabz_mpi_occ

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ Fermiエネルギー（占有率も同時に計算する）
sum from{n k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon_{n k}) X_{n k}
subroutine libtetrabz_fermieng(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ef,nelec)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), nelec
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: ef
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_fermieng

subroutine libtetrabz_mpi_fermieng(ltetra,comm,bvec,nb, &
& nge,eig,ngw,wght,ef,nelec)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), nelec
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: ef
  real(8),intent(out) :: wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_fermieng

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ef : (出力、実数) Fermiエネルギー
nelec : (荷)電子数（両スピン合わせた総数）

・ (部分)状態密度
sum from{n k} %delta(%omega-%varepsilon_{n k}) X_{n k}(%omega)
subroutine libtetrabz_dos(ltetra,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_dos

subroutine libtetrabz_mpi_dos(ltetra,comm,bvec,nb,nge,eig,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_dos

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケーター。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(ne,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ef : (出力、実数) Fermiエネルギー
nelec : (入力、実数) 荷電子数（両スピン合わせた総数）
ne : (入力、整数)状態密度を計算するエネルギー点数
e0(ne) : (入力、実数配列) 状態密度を計算するエネルギー

・　ネスティング、Fröhlichパラメーター
sum from{n n^%prime k} %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %delta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
subroutine libtetrabz_doubledelta(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_doubledelta

subroutine libtetrabz_mpi_doubledelta(ltetra,comm,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_doubledelta

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ DFPT計算の一部
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(1)_{n k}-%varepsilon^(2)_{n^%prime k}) X_{n n^%prime k}
subroutine libtetrabz_occstep(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_occstep

subroutine libtetrabz_mpi_occstep(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_occstep

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ 独立分極関数(静的、!=0)
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}}} X_{n n^%prime k}
subroutine libtetrabz_polstat(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_polstat

subroutine libtetrabz_mpi_occstep(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_occstep

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み

・ フォノン線幅等
sum from{n n^%prime k} %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) %delta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}-%omega) X_{n n^%prime k}(%omega)
subroutine libtetrabz_fermigr(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_fermigr

subroutine libtetrabz_mpi_fermigr(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_fermigr

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み
ne : (入力、整数)フォノンモード数
e0(ne) : (入力、実数配列) フォノン振動数

・ 分極関数(虚振動数)
sum from{n n^%prime k} {{ %theta(%varepsilon_{"F"}-%varepsilon^(1)_{n k}) %theta(%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon_{"F"}) } over{%varepsilon^(2)_{n^%prime k}-%varepsilon^(1)_{n k}+i%omega}} X_{n n^%prime k}
subroutine libtetrabz_polimg(ltetra,bvec,nb,nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_polimg

subroutine libtetrabz_mpi_polimg(ltetra,comm0,bvec,nb, &
& nge,eig1,eig2,ngw,wght,ne,e0)
  integer,intent(in) :: ltetra, comm0, nge(3), ngw(3), nb, ne
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3), e0(ne)
  real(8),intent(in) :: eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)), &
  & eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3))
  real(8),intent(out) :: wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3))
end subroutine libtetrabz_mpi_polimg

ltetra : (入力、整数)テトラへドロン法の種類を決める。
　　　　1・・・線形テトラへドロン法
　　　　2・・・最適化線形テトラへドロン法
comm : (入力、整数) MPI版のみ。コミニュケータ。
bvec(3,3) : (入力、実数配列)逆格子ベクトル。単位は任意で良い。逆格子の形によって四面体の切り方を決めるため、それらの長さの比のみが必要であるため。
nb : (入力、整数)バンド本数
nge(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。
eig1(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。Fermiエネルギーを基準とすること("F=0)。eig2も同様。
eig2(nb,nge(1),nge(2),nge(3)) : (入力、実数配列) 軌道エネルギー。移行運動量の分だけグリッドをずらしたものなど。
ngw(3) : (入力、整数配列) 軌道エネルギーのメッシュ数。ngeと違っていても構わない（付録参照）。
wght(2,ne,nb,nb,ngw(1),ngw(2),ngw(3)) : (出力、実数配列) 積分重み 。１番目の次元は実部と虚部を格納する。
ne : (入力、整数)計算を行う虚振動数の点数
e0(ne) : (入力、実数配列) 計算を行う虚振動数
５、　サンプルソースコード（抜粋）
以下では電荷密度を計算するサブルーチンを示す。

subroutin calc_rho(nr,nb,ng,bvec,eig,psi)
  !
  use libtetrabz, only : libtetrabz_fermieng
  implicit none
  !
  integer,intent(in) :: nr !
  integer,intent(in) :: nb !
  integer,intent(in) :: ng(3) !
  real(8),intent(in) :: bvec(3,3) !
  real(8),intent(in) :: eig(nb,ng(1),ng(2),ng(3))
  complex(8),intent(in) :: psi(nr,nb,ng(1),ng(2),ng(3))
  !
  integer :: ib, i1, i2, i3